TL-1-2型感应淋浴器

安

装

使

用

说

明

石家庄市天宝感应洁具有限公司

尊敬的用户：

首先感谢您选用本公司相关产品，为了使您所选用的产品达到最佳效果，请您在安装之前，务必仔细阅读本说明，并且按相关要求操作，谢谢!

特别温馨提示：

- 您在安装本产品前，务必对供水管路进行反复冲洗，彻底清除管道中的各种杂质，否则这些杂质将会很快堵塞供水管路、电磁阀或喷头出水孔，给您带来无限的烦恼。

- 供水管路要达到足够的口径和压力，多留些‘余地’，避免以后遇到供水不足的尴尬。

3、 连接电线必须是有质量保证的国标1.5平方护套多股软线，否则，使用中会很快‘粉化’，造成电压不稳或消失，使产品的工作极不正常，给您带来换线的麻烦。

- 产品工作原理及特点：

本产品由距离地面约95厘米安装的台湾芯片控制器，和上部的距离地面高度约2.3米安装的超大过滤器、纯铜漆包线电磁阀、特制花洒等两大部分组成。

产品安装完毕，通水通电，控制器会不间断发射出红外线光波，碰到人（物）体反射回来被控制器感知后，电磁阀会立即按预设程序的指令打开，喷头出水。人（物）体离开控制器一定距离后，反射光波减弱，控制器即向电磁阀发出关机命令，水流停止。达到‘人到水流，人离水停，温馨舒适，节水明显’的功能效果。节水率可达50%以上。

其主要特点为：

- 特制防水控制器与电磁阀：针对浴池中潮热、湿度极大的情况，采用我公司专利研制的全密封的，即使在水中浸泡数天也可以正常工作的，防水控制器与电磁阀，确保产品经久耐用。使用户的投资性价比达到最高值。

2、专业的产品遥控功能：如果需要，可用专用遥控器 对本产品的各项功能如：感应距离、感应时间、防恶意误动等参数，在现场进行调节。

- 超大的特制专利过滤器：装配高质量不锈钢网，特殊的结构可以使水流在过滤器内高速回旋，一般的水垢均可打成粉末状后随水流冲出，其它杂质如：铁质、沙粒、麻头等，可以被有效的阻拦在过滤网中，定期清洗即可，不会堵塞电磁阀。

- 特制的花洒：水柱型喷水花洒，可以最大限度的将水喷淋到洗浴者身体上，减少浪费；各种花洒，使用较长时间后，出水孔都会结垢堵塞，导致水流越来越小并且四散乱喷，我们的花洒为纯ABS工程塑料加喷塑制作，耐酸性极强，酸洗后清水冲洗，就会彻底清除花洒的各种堵塞结垢和污迹，翻新如初。这些都是市场上的一般花洒根本无法做到的。

- 产品组成

每套淋浴器包括红外感应控制器和（全自动电磁阀）喷头两大部分组成。

三、产品技术指标：

1、工作电压：交流220V变直流24V；   2、功     耗： 0.5W≤5W

3、工作水压：  0.1 -0.4Mpa            4、耐热水温度： ≤60℃

5、工作温度：  5 -50℃                6、电磁阀寿命： 15万次

7、给水方式：  单管恒温或任意        8、感应 距 离： 70±10cm

四、产品安装示意图      图一：TL-1淋浴器总体线路连接示意图

图二：TL-1 淋浴器常规安装示意图

图三：TL-1淋浴器断墙安装示意图

图四：TL-1淋浴器连接线穿入PVC管的方法

图五：电源外部结构图

图六、TL-2暗装淋浴器不锈钢面板与控制器组合示意图

图七、TL-2暗装淋浴器总体安装示意图

五、产品安装注意事项：

1、产品安装前，应再次检查水压（1—4公斤），变压电源电压（输入：220伏；输出：23—28伏），否则无法保证产品的正常工作。

2、电源最好放置在浴池门口，管理人员办公室里，要相对干燥，通风、安全、易于操作。电源到浴室最后一个喷头的线长不能超过100米，每台电源要单独配置一组电线,

3、所有的管路必须选用国标‘热镀钢管’，安装喷头前，务必对供水管路进行反复冲洗，彻底清除管道中的各种杂质，否则，管道极易内外部锈蚀、挂垢，导致堵塞管路或电磁阀，使水流变小，甚至断流，无法使用。

4、所有的1.5 平方国标多股护套软线，都要穿入直径16或20的PVC线管，主电源线在主供水管上方约3厘米的高度固定，每个喷头上方安装三通接线盒。主电源线穿过三通接线盒时，应留８厘米线长的U型弯，剥皮后按正负极接分电源线，接头处用防水胶布严密缠好。

5、在喷头正下方垂直确定控制器的位置，如果是直径16的PVC管，穿控制器连接线时，要先把连线插头后沿的三个突起部分剪掉，将其中一个插头向后，一个插头向前可方穿入PVC管（见图4）。

6、在用冲击钻打固定孔时，应掌握好用力要领，保证将孔打直打正，不要破坏墙砖，必要的时候先贴上透明胶带再打孔，墙砖如有空洞应用软木条等将涨塞孔填实塞好，再用螺丝固定。

7、在水管镙纹扣处缠生料带时，不能遮挡管口，以免生料带冲入喷头堵塞电磁阀。将喷头酌力旋入1/2寸管，不漏水即可，不宜过分用力。

8、所有的安装工作要严格按照相关的电工，管工操作规程进行，产品安装要横平竖直，牢固美观，最后将使用提示说明，贴正贴齐贴平贴好。

六、产品使用方法

电源接通以后，控制器面板的红色指示灯会发光，表示可以使用，人走到喷头下方，指示灯熄灭，喷头出水；人离开后，延时约3秒水流停止，控制器恢复发光，产品处于待机状态。

七、简单故障与维修。

1、多个、连片淋浴喷头在控制器工作正常的情况下，出现水流逐渐变小或不稳定甚至断流：问题为：

1）主电源线质量差，线径太细或是出现粉化，换线解决；

2）供电电压不稳，变压电源输出的电压应在25--28伏左右，过低则会使末端的电磁阀打不开，解决：设法调整到正常电压；

3）变压电源或主电源线接线不规范，或是松动，分段检查，重新接好；

4）主水管或分水管水垢过多，局部堵塞，解决：减低热水温度，一般不要超过50度，结垢率会大大降低，增加专业除垢设备，经常清洗供水管路；

2、单个或不连片的几个淋浴喷头，在控制器工作正常的情况下，出现水流逐渐变小、不稳定、 断流、无法关闭：   问题为：

1）电磁阀线包烧坏，解决：更换线包；

2）电磁阀与控制器的连接线插头松动，解决：重新插好；

3）电磁阀中水垢过多，导致工作不正常，解决：在清水中认真清洗电磁阀，原拆原装，重新装好；

4）电磁阀中的其它配件出现问题，解决：更换问题配件或全套电磁阀；

3、   多个、连片淋浴喷头的控制器工作不正常，指示灯不亮，问题为：

1）电源线插头脱落松动，主电源线粉化，解决：按电工操作规程处理；

2）电源保险烧断，或主电源线短路，解决：检修电源线，更换保险；

4、单个或不连片的几个淋浴喷头的控制器，指示灯不亮或灯亮不正常工作，问题为：

1）分电源线的接线处，或是接插件处锈蚀、松动，解决：更换配件按电工操作规程重新接好；

2）控制器内部元器件损坏，解决：更换新的控制器；

3）控制器面板过脏，解决：用毛巾或其它非金属坚硬织物擦拭，

5、花洒喷板出水量日小，并且水流开始四散，不集中；问题为：

喷版上水垢积存过多，  解决：将花洒中的塑料喷版拆下，放入塑料盆内，加适量草酸液体，浸泡约2分钟，待积垢脱落，再用清水将喷板内外彻底冲洗干净，重新装好即可（切勿将电镀件、金属件浸沾草酸）。